## Приложение № 2

## к постановлению администрации

## Партизанского городского округа

## от «29»июня2021 г. № 1166-па

РАСЧЕТ

норматива потребления твердого топлива (дрова) на 1кв.м.

для граждан, имеющих собственное (автономное) печное бытовое

отопление на территории Партизанского городского округа

на отопительный период

1. Расчет норматива потребления твердого топлива (дрова) на 1 кв.м. площади для населения Партизанского городского округа на отопительный период:

- Продолжительность периода отопления 198 дней

- Средняя температура наружного воздуха - 8,9 С

- Температура воздуха отопительного здания +22 С

- Расчетная температура для проектирования – 22С

- Количество часов в сутках 24 часа

- Расход дров на производство 1 Гкал тепловой энергии принятой для расчета-0,5 куб/Гкал

- Калорийный эквивалент для перевода условного топлива в натуральное (дрова на плотный метр кубический) - 0,266

- Коэффициент перевода калорий в Гкал. - 1000000

- Коэффициент перевода Вт. в Гкал - 0,86

- Среднее потребление энергии на 1 квадратный метр - 10 Вт/кв.м.

Количество тепловой энергии на отопительный период (7 месяцев):

198 дней x 24 часа х 1 кв.м. х 100 Вт/кв.м.=475200 Вт/кв.м.

475200 Вт/кв.м.=475,2 КВт/кв.м.=0,475200 х 0,86=0,409Гкал

2. Расчет расхода топлива в натуральном выражении (куб.м.):

Расчетный расход топлива в натуральном выражении: 0,409 Гкал. х 1 кв.м. х 0,5 куб.м./Гкал.=0,2045 куб.м. на 1 кв.м. помещения.

Пример: Помещение 30 кв.м. х 0,2045=6,13 куб.м.

Итого: норма потребления твердого натурального топлива (дрова) на 1 кв.м. имеющих собственные (автономные) источники отопления Партизанского городского округа на отопительный период составляет - 0,2045 куб.м.

## ____________________